Technické zadání akce

Výměna serverů PHD

Zpracoval: Ing. Lukáš Havlíček

Kontroloval: Ing. Pavel Hammerlindl					28. 2. 2014

## 1. Úvod

Akce je zaměřena na výměnu stávajících 4 ks serverů PHD v Teplárně Komořany u Mostu vlastněné společností United Energy, a.s. PHD je archivační software technologických provozních dat.

## 2. Servery

Dodávka serverů zahrnuje zejména:

- dodávku serverů:

  - 1 ks v minimální konfiguraci:

    - rackové provedení,

    - 1 x CPU  Intel Xeon 2.20 GHz,

    - řadič diskového pole, který bude podporovat RAID 1 a RAID 5 s datovou propustností 6 Gbs pro disky SAS:

      - Na RAID 1: 2 x disk 146 GB SAS 6 Gbs 15 K RPM,

      - Na RAID 5: 3 x disk 600 GB SAS 6 Gbs 15 K RPM,

    - paměť 8 GB RDIMM, 1333 MHz, Dual Rank, x 8 Data width,

    - síťová karta 2 x 1 Gb LAN,

    - mechanika DVD – 8 x DVD +/- RW,

    - redundantní napájení včetně napájecích kabelů,

    - ližiny pro montáž do racku,

    - 5 letá záruka pro opravu závad do 24 hodin,

    - pokud dojde k výměně disku v rámci reklamace, starý disk s daty zůstává majiteli,

    - media s ovladači a instalací OS,

  - 3 ks v minimální konfiguraci:

    - rackové provedení,

    - 1 x CPU  Intel Xeon 2.20GHz,

    - řadič diskového pole, který bude podporovat RAID 5 s datovou propustností 6 Gbs pro disky SAS:

      - Na RAID 5: 3 x disk 300 GB SAS 6 Gbs 15 K RPM,

    - paměť 4 GB RDIMM, 1333 MHz, Dual Rank, x 8 Data width,

    - síťová karta 2 x 1 Gb LAN,

    - mechanika DVD – 8 x DVD +/- RW,

    - redundantní napájení včetně napájecích kabelů,

    - ližiny pro montáž do racku,

    - 5 letá záruka pro opravu závad do 24 hodin,

    - pokud dojde k výměně disku v rámci reklamace, starý disk s daty zůstává majiteli,

    - media s ovladači a instalací OS,

  - dodávka 4 ks operačních systémů Windows server 2008 R2 std. 32bit,

- 1 ks serverový rack výšky 2 m včetně veškerého šasí potřebné pro umístění požadovaných serverů a minimálně 10 ks zásuvek,

- dodávka nezahrnuje instalaci a montáž.